## Slide 1: 7. 1 비오사바르 법칙
  미소 전류소 : 전류가 흐르는 무한히 작은 길이(dL)의 선소 도체
  선소(element) 도체 : 단면이 원형이며, 반경이 무한히 작은 원통 도체 (r<< l )
미소 전류소에 의한 한 점 P 에서의 자계의 세기
  자계의 크기
  비례상수 적용
  자계의 방향 : dL과 R로 이루어진 면에 수직인 방향 , dL이 R로 회전할 때 오른 나사의 진행방향
  :전류소에 의한 암페어 법칙
  자계의 세기와 전계의 세기의 비교 :전계와 유사
    전계 방향 : 원천과 동일
    자계 방향 : 원천과 수직
    거리제곱에 반비례
I : 전류크기
dL : 선소 길이
 : 선소 방항과 측정점 사이의 각
R : 선소에서 점 P까지의 거리

## Slide 2: 7. 1 비오사바르 법칙
  Biot-Savart의 법칙은 이론적인 설명
  전류의 연속식
  직류전류에 한정
  발산정리 적용 :
  임의의 폐곡면을 통하여 흐르는 전류의 합은 0이다
  전류가 폐곡면을 따라 흐를 때 성립하는 식
  실제 실험적으로 확인가능 Biot-Savart 법칙의 적분형 만이 증명가능
  Biot-Savart 법칙의 적분형
전류가 2차,3차원공간에 분포되어 있는경우
  표면 전류밀도(K) : 단위폭 길이에 흐르는 전류
  표면전류가 균일한 경우 임의의 폭 b에 흐르는 전류 I :
  표면전류가 비 균일한 경우:
  미소전류소의 표시 :

## Slide 3: 7. 1 비오사바르 법칙
  무한히 긴 직선 선소 전류에 의한 자계
  Z와 의 변화에 대해 자계의 변화는 없다.
  전류가 존재하면 주위에는 자계가 존재
  자계의 세기의 크기는 전류에 비례, 거리에 반비례
  방향은 선소를 중심으로 하는 주위 동심 원주 (af) 방향
  유선 사이의 간격은 반경에 비례 : H의 크기에 반비례

## Slide 4: 7. 1 비오사바르 법칙
  유한 전류소에 의한 자계
  임의의 점 2에서의 자계

## Slide 5: 7. 1 비오사바르 법칙
  예제7.1
  8A의 선소전류가 흐를 때 점 P(0.4, 0.3, 0)에서의 H
  P 점의 자계는 각 도선에 의한 자계의 합으로 구성
  X 축 상의 반 무한 선소(semi-infinite)전류인 경우
    두 끝점이 점 P와 이루는 각은 1x = -90
    거리 는 x 축으로부터의 수직거리와 같으므로 x = 0.3
    단위벡터 a는 x 축을 기준으로 하므로 - az가 됨
  Y 축상의 반 무한 선소(semi-infinite)전류인 경우
  점 P의 자계 : 위 두 결과의 합

## Slide 6: 7. 2 암페어(Ampere)의 주회법칙
  임의의 폐곡로를 따라 H를 선적분한 값은 그 폐곡로로 구성된 단면을 관통하여 흐르는 직류전류의 총합과 같다
  이때 전류는 폐곡면을 따라 오른나사를 진행시키는 방향
예1 전류 I 가 흐르는 무한선소 :
  대칭성 고려 Z와 에 무관
  H의 성분은 Biot-savart 법칙에 의해 dL과 R을 포함하는 면에 수직, 성분만 존재
  반경이 인 원주를 폐곡선의 적분경로로 택하면

Hf

## Slide 7: 7. 2 암페어(Ampere)의 주회법칙
  예2. 중심도체에 I,외부도체에 –I가 흐르는 무한히 긴 원통
  대칭성 고려 Z와 의 함수가 아니다
  동축선 도체는 많은 선소 도체로 구성되어 있다고 볼 수 있음
  H의 z 방향 성분은 0, H 성분만 존재하며, 또한  만의 함수
    인 경우
    인 경우
    폐선로가 외부도체 내부에 있는 경우
    b 에서  까지의 전류, 0 에서 a 까지의 전류 (I)
    외부도체인 경우 폐선로 내부를 통과하는 총전류가 0 :
  b= 3a, c=4a 인 동축선로에서 반경에 따른 자계의 변화

## Slide 8: 7. 2 암페어(Ampere)의 주회법칙
  Z=0인 면에 위치한 y 방향의 판전류
  표면전류밀도:
  Hy = 0 : y 방향은 전류 진행 방향
  Hz = 0 : 좌우 대칭인 선소에 의해 상호 상쇄, Hx 만 존재
  선분 1-1′-2′-2-1 로 이어지는 폐회로 선택-Ampere 주회법칙 적용
  3-3′-2′-2′-3을 선택해도 관통하여 흐르는 전류는 같다.
  Hx3 = Hx1 Hx는 임의의 양의 z 에 대하여 일정함
  도체판에 의한 자계는 도체 판으로부터 거리에 관계 없이 일정
  대칭성에 의하여 전류판 한쪽에서의 자계세기는 반대편에서의 자계 크기는 같고 부호는 반대
  만약 z=h에 K=-Ky ay인 두 번째의 전류판이 놓여 있는 경우

## Slide 9: 7. 3 벡터의 회전
  벡터의 회전 (Curl) : 직각 좌표계내의 미소폐곡선로
  임의의 전류에 의해 생성된 폐곡선 중심 자계:
  H 의 이 폐곡로에 대한 선적분 고려(1-2-3-4-1),전류는 방향
  결과적으로
  전류밀도를
  동일한 방법으로

## Slide 10: 7. 3 벡터의 회전
  벡터의 회전 (Curl) : 직각 좌표계내의 미소폐곡선로
  SN : 폐곡로로 둘러 싸인 면적
  Ampere의 쥐회법칙 적용
  Ampere의 주회법칙의 미분형 (Maxwell의 제 2법칙)
  전계 (Maxwell의 제 3법칙)

## Slide 11: 7. 3 벡터의 회전
  예제 7.2 H의 벡터회전을 정의, 선적분해서 계산
  z > 0 일 때 H = 0.2 z2 ax이고 그 밖의 값에서는 H = 0인 경우
  y = 0인 면에서 점 (0, 0, z1)을 중심, 변의 길이가 d인 정방형 선로임,
  폐곡선에 대한 H 의 선적분
  선로의 면적이 0으로 접근하는 경우
  나머지 성분들은 0이므로  H= 0.4z1ay
  선적분의 정의나 계산을 사용하지 않고 벡터 회전을 구하면

## Slide 12: 7. 4 스토크스(Stokes)의 정리
  Stokes정리
  표면 S의 면적을 미소 면적 S로 나눔:미소 면적소는 평면으로 간주
  dL∆S의 첨자 S : 미소 면적을 둘러싼 페곡면, N :표면에 수직방향
  S를 구성하는 각각의 S 에 대하여 벡터의 회전을 구하여 인접 S를 각각 합하면 각 폐곡로의 접촉부분은 서로 반대 방향으로 한번씩 적분하여 합하게 되므로 상쇄가 되고 바깥 경계면의 선분에 대한 적분만 더해지게 된다
  Stokes정리

## Slide 13: 7. 4 스토크스(Stokes)의 정리
  Stokes정리 예(구의 일부분)
  첫 번째 호 :
  두 번째 호 :
  세 번째 호 :
  폐선로 상에서 r=4이므로 세원호상의 dr은 0
  첫째,셋째호 상에서 f =일정  df=0  셋째 항은 0이 됨
  두번째 호상에서는 가 일정 둘째항은 0
  표면적분 계산

## Slide 14: 7. 5 자속과 자속밀도
  자유공간내에서 자속밀도 B
  , -자유공간의 투자율(permeability)
자속: 어떤 면 S 를 통과하는 자속
  자속선의 원천은 없다
  자계에 대한 발산정리 적용
  :Maxwell의 제 4법칙
Maxwell 방정식의 정리
B=m0H (Wb/m2)
m0 : 4p10-7 (H/m)

## Slide 15: 7. 5 자속과 자속밀도
  동축선로의 두 도체 사이의 자속
  자계의 세기
  선로의 길이를 d, 두 도체 사이의 간격은 r = a 에서 r = b이고 z = 0에서 z = d 로 이루어진 방사단면을 통과하는 자속은

## Slide 16: 7. 6 스칼라자위 및 벡터자위
  자계에서 스칼라 자위정의
  Vm : 이름 : 스칼라 자위, 단위 : Ampere
  모든 스칼라 계의 경도벡터의 회전은 0이다
  J = 0인 영역에서만 H = -Vm 가 성립 한다
  at J=0
  Laplace 방정식 : 자유공간 내에서
  전위 V 와 자위 Vm 의 차이
    V는 위치에 대해 1가 함수 즉 0기준점이 설정되면 공간상의 한 점에서는 단 하나의 V 값 만이 존재)
    Vm 은 다가함수 이다
  동축선로의 경우 : 두 도체 사이의 공간
  I : 내부 도체에서 az 방향으로 흐르는 전체 전류
  에서 Vm = 0 이라고 놓고 원을 반시계 방향으로 회전하면 자위는 음의 값을 가지게 되며, 크기는 에 정비례한다 .원을 따라 1회전을 하게 되면  자위는 –I 가 된다
  한 점 P에서 값이 0 및 -I 등 두개의 값을 갖는다
f

## Slide 17: 7. 6 스칼라자위 및 벡터자위
  자계에서 스칼라 자위
  인 점에서의 자위
  자계 주위인 a < < b영역에서 회전할 때 마다 Vmp 는 증가한다는 것을 보여줌
  Vmp 는 다가 함수임
정전계 대비 자위가 다가 함수가 되는 이유
  E = 0 이고 ∮E • dL =0 E의 선적분은 적분경로와 무관 :
  정상자계에서는 J=0 인 영역에서도 H = 0 그러나 ∮H • dL = I
  전류주위를 한바퀴 돌 때 마다 적분치가 I 씩 증가  즉, 다가(多價) 함수
  적분로에 둘러싸이는 전류가 없을 경우 I = 0인 경우 위치에 대해 단가의 스칼라 자위로 정의 가능
  그러나 일반적으로 지정된 적분경로에 대해 표현
  정전위 V는 보존계이나 자위 Vm은 비보존계이다
  만약 위의 동축 선로 문제에서 에 장벽을 세우고 이 장벽면을 통과하지 않으면

## Slide 18: 7. 6 스칼라자위 및 벡터자위
  벡터자위 (A)
  A (단위 Wb/m)를 알면 두 번 curl하여 J 도출 가능
  미소 전류소에 의한 벡터자위
  dA의 방향은 IdL 의 방향과 동일
  점 ( , , z) 에서 dA를 구하면
  전류가 흐르는 미소길이에 의한 벡터자위는 도체 내에서 전류가 흐르는 방향과 같다.
  자계의 세기는
R : 선소 벡터 dL과 A를 구하고자 하는 점 사이의 거리
A의 방향 : 도체 내에서 전류 I 의 방향과 동일

## Slide 19: 7. 7 정상자계법칙의 유도
자계에 관한 관계식을 A를 이용하여 증명
  (x1, y1, z1) : 전류소가 위치한 점 , (x2, y2, z2 ) : A를 계산하고자 하는 점
B = m0H
B =  A
J1dv1을 I1dL1으로 대체하면

## Slide 20: 7. 7 정상자계법칙의 유도
자계에 관한 관계식을 A를 이용하여 증명
  Ampère의 주회법칙의 미분형   H = J